## Slide 1: TCCL: Discovering Better Communication Paths for PCIe GPU Clusters (ASPLOS 2024)

## Slide 2: 论文简介
该论文针对依赖PCIe通信的集群，完成了一个寻路器，可以直接在NCCL的基础上使用，提高大模型训练时的通信能力，即减小通信时的阻塞，使通信带宽最大化。
该论文在三种不同的依赖PCIe通信的集群上进行测量。相比于使用NCCL和MSCCL，在使用TCCL后，通信原语的速度提高了不少。

## Slide 3: 背景
两类GPU通信架构
GPU通信的机制
集合通信（Collective Communication）

## Slide 4: 两类GPU通信架构——高带宽系统
GPU厂商或合作伙伴专门制造
GPU通过专有高速互联进行连接
使用PCIe switch
  最大化PCIe设备数量
  PCIe switch可以同时全速处理各端口上的设备

## Slide 5: 两类GPU通信架构——依赖于PCIe的系统
许多学术机构/初创公司使用
现成的组件构成经济高效的系统
GPU间的通信依靠
  PCIe host bridge
  NUMA节点或CPU插槽间的互联

## Slide 6: GPU的通信机制
GPUDirect：
  PCIe设备的存储空间可以通过PCIe BAR暴露出来。
  不是所有的GPU都支持GPUDirect。
bounce buffer：
  主存上设置bounce buffer，GPU1先将数据放入主存，再传到GPU2。

## Slide 7: GPU的通信机制
这篇文章聚焦于对环形算法的优化。
环形算法
  环上的每个GPU同时向下一个GPU传送数据
  同样适用于ALL-GATHER，REDUCE，BROADCAST

## Slide 8: GPU的通信机制
深度学习中的集合通信（Collective communication）
  Data parallelism ：各并行组所得梯度需要加和，需要ALLREDUCE。
  Tensor parallelism：前向传播计算部分和，需要ALLREDUCE，反向传播累计梯度，需要ALLREDUCE。
  Sequence parallelism：ALLGATHER，REDUCESCATTER
  ZeRO-DP：ALLGATHER，REDUCESCATTER
  expert parallelism(Mixture of Experts，or MoE)：ALLTOALL

## Slide 9: GPU的通信机制

## Slide 10: TCCL组成
性能分析器
寻路器
修改NCCL运行时所用的路径

## Slide 11: 论文中的符号解释
设备：CPU的主存，GPU或者网卡。
transfer：从一个设备到另一个设备的直接传输，没有其他设备作为中介。
x→y ：数据从x直接传输到y，没有其他设备中介。
{ 𝐺0→𝑀2, 𝑀2→𝐺1, 𝐺1→𝐺2 }：通信集合，多个直接通信同时发生。
𝐺i,j：集群中第i个节点的第j个GPU。
Mi,j：主存同理(每个节点都是NUMA架构)

## Slide 12: 现有的benchmark
启动通信的时间开销不确定（mpiexec同时启动多个benchmark）
  导致测量结果不准确，因为环形算法是同时启动传输
每次测试传输集合都需要用mpiexec启动多个进程，占一定开销

## Slide 13: TCCL组件：性能分析器
在测试传输前插入sync进行同步
使用进程池避免多次初始化的开销
下图测量{G0→G1,G1→M0}，{G0→M1,M1→G1,G1→M2}

## Slide 14: 一些阻塞模式
M1→G1和M1→G0都有不错的带宽。
但同时传输时，带宽大幅下降。
传输只在GPU和CPU间的PCIe链路上传输，
但PCIe传输是双工的，不应该造成性能下降。
AMD-V100集群中的一个节点
不同传输集合的测量结果

## Slide 15: 一些阻塞模式
G0→G2跨NUMA节点传输，性能很差。
加入bounce buffer好，性能变好。
Intel-V100集群中的一个节点
不同传输集合的测量结果

## Slide 16: 一些阻塞模式
由于存储带宽的限制，在相同的存储器
上设置bounce buffer会导致性能下降。
不同传输集合的测量结果

## Slide 17: TCCL组件：节点内寻路器
在同时传输时，如果A→B的带宽为x，{A→B, B→C} 传输集合的带宽只可能变得更差。因为同时传输时，阻塞只会变得越来越差，而不会消失。
T表示传输集合，B(T)表示T传输集合的带宽

## Slide 18: TCCL组件：节点内寻路器
类似Dijikstra的算法
GetCandidates得到下一个合理的传输
  比如当前T为{G0→G1,G1→G2}，那么下一个
  合理的传输路径不能是G2→G1，因为无法成环。
利用NUMA的对称性减少测量的次数

## Slide 19: TCCL组件：节点间寻路器
随着GPU数量的增大，潜在的路径数量急剧增大，不再适合上述节点内使用的寻路算法。
对每个节点内使用节点内的寻路器，构建出链式的最佳路径
将两个节点内的链式路径合并成新的链需要head和tail相同
新链式路径的带宽满足：B(T 𝑛 ∪ T 𝑛+1) ≤ min( B(T 𝑛), B(T 𝑛+1) )
估计带宽：𝐵(𝑇𝑛 ∪𝑇𝑛+1) = min(𝐵(𝑇𝑛), 𝐵(𝑇𝑛+1))

## Slide 20: TCCL组件：节点间寻路器
首先先用节点内的路径算法，得到最佳的链式路径。
之后通过动态规划的方式合并最佳路径，状态转移方程如下：
  D[n][h][t]表示前n个节点中，以transfer h作为head，transfer t作为tail的最佳路径带宽
  其中x为两个链式路径直接的所有连接方式，有两类：
    Gi,j → NIC→Gi+1,k 两个GPU通过网卡直接传输
    Gi,j → NIC→Mi+1,k GPUi+1,m先将网卡送到主存的bounce buffer再传给另一个GPU

## Slide 21: TCCL组件：节点间寻路器
之后的最佳带宽可以从所有环形链中得到：(其中x为所有节点间的transfer）

## Slide 22: TCCL融入NCCL
TCCL可以直接在NCCL基础上使用。
TCCL在安装后只需执行一次寻路器，节点内路径会记录下来，供运行时使用。
  会直接搜寻所有节点内的GPU子集合（因为不是每次都用所有的GPU）
节点间的路径会在NCCL创建communicator时搜寻，不会影响通信原语的性能。
节点间搜寻时，动态规划的状态范围是N * I2，其中 I 是节点间传输的路径数总和。

## Slide 23: NCCL和MSCCL的寻路方式
NCCL通过通过对检测到的系统拓扑进行回溯，为每种预先定义的通信算法（如环形、双二叉树）找到首选路径。使用理论带宽来估计每种链路可以达到的带宽。但是NCCL开发者仅考虑了一部分系统。
MSCCL是微软在NCCL基础上，结合了微软的多项研究，使用自己的传输调度器，但它继承NCCL的传输类型，如果NCCL对于G0和G1选择P2P的传输方式，MSCCL也会这样做。

## Slide 24: 测量结果——通信原语

## Slide 25: 测量结果——路径对比

## Slide 26: 测量结果——张量并行下，模型训练时间的对比