## Slide 1
Intel Trusted Domain eXtensions (TDX)
and TD Parititoning
李文博

## Slide 2
TDX

## Slide 3
TDX Module

## Slide 4
Hardware Extensions
SEAM（SEcure Arbitration Mode）mode：VMX的扩展
  SEAM VMX root（Intel TDX Module和P-SEAMLDR）
  SEAM VMX non-root（TD VM）
新指令
  SEAMCALL：用于VMM调用TDX module的功能（TDH leaf）
  SEAMRET：用于从TDX module返回VMM（从SEAMCALL中返回）
  SEAMOPS：用于TDX module操作TDX硬件
  TDCALL：用于guest请求TDX module或VMM的服务（TDG leaf）

## Slide 5
内存加密硬件：MK-TME
软件通过PCONFIG配置MKTME
加密算法：AES-XTS-128
密钥由CPU硬件随机数产生，软件不可见
物理地址会参与到加密过程（XTS模式），所以同key同内容的page加密结果不一样
完整性保护
  crypto mode：SHA3-256 truncated to 28bit；每个cacheline有一个1bit的TD ownership
  logical mode：只有一个bit表示TD ownership
四种模式
  软件指定key
  硬件生成key
  使用legacy TME 平台的key（KeyID == 0）（SGX）
  不加密

## Slide 6
MKTME：HKID
HKID分为private和shared
  private只能TD VM和TDX Module访问
  shared和Host共享
GPA的top bit为shared bit，决定了改地址是按照private访问还是shared访问

## Slide 7
内存保护：private和shared
乱读行为
  SEAM mode用private HKID读非TD内存，或者用shared HKID读TD内存，或者MAC校验失败，都会返回全0数据，产生poison，即被poision的cacheline变成了普通内存，其读写结果是乱码，软件需要做full line write清除poison
  非SEAM mode读TD内存（不管用shared还是private HKID），speculative execution时读到全0，speculative execution生效时会触发MCE，不产生poison
乱写行为
  写内存不check TD ownership，属于被动防御，TDX Module或者Guest后面读该内存时会检测到内存被写坏了

## Slide 8
TDX进阶主题
TD Remote Attestation
TD Migration
TD Partitioning
TD Virtual Firmware
TEE-IO and TDX Connect
Running TDX Module outside SEAM mode

## Slide 9
TD Partitioning

## Slide 10
嵌套虚拟化：Nested VMX
Host -> L1 -> L2
基本原理：Host对L1执行的虚拟化指令的模拟
L1执行的VMLAUNCH会Exit，Host根据VMCS12构造VMCS02，把当前vcpu的VMCS由VMCS01切换成VMCS02，运行L2 VM，即L1和L2都是由Host直接运行的
L2 Exit时Host把VMCS切换回VMCS01，回到L1，L1处理L2 Exit

## Slide 11
一个TD里边最多跑4个Partitioned TD，包括一个L1 VMM（VM0）和3个L2 TD，这里边只有两个L2 TD（VM1、VM2）是TDX-aware的，VM3被视为普通L2 Guest（legacy guest）
TD Partitioning类似于Nested VMX，但不同：
  L1和所有L2共享GPA空间，但是同一个页在不同Partitioned TD中的属性（RWX等）可以不同，这个叫page alias
  L1 to L2 entry、L2 Exit都是经由TDX Module（TDG.VP.ENTER），L1是不能执行VM系列指令的
  L2 Exit可以回到L1或者Host，当然也是经过TDX Module
  Host/TDX Module可以在L2 Exit之后直接resume L2，也可以resume L1
L1是L2的TCB，L1自己要保护好自己不受L2的攻击
远程认证是L1的事情，L2不管
TD Partitioning：Basics

## Slide 12
TD Partitioning：Non-Memory States

## Slide 13
TD Partitioning：L1 Add Memory to L2

## Slide 14
TD Partitioning：L1 Remove L2 Memory

## Slide 15
TD Partitioning：L2 VCPU Transitions

## Slide 16
L2的状态对L1是开放的，所以需要L1记录vcpu state，在运行L2时提供vcpu state，L2 Exit的时候vcpu state会被TDX Module更新，并在GPR中提供exit qualification
L2默认不能做TDVMCALL，L1可以选择性地为L2开启这个功能，但是无法控制L2怎么使用TDVMCALL，故开启之前需要确保L2能够正确handle Host对TDVMCALL的回复（可能是恶意的）
L2 VCPU初始状态是由L1决定的，L1要把初态写入VMCS，不再像L1一样有限制，可以使用实模式
TD Partitioning：L2 VCPU Enter

## Slide 17
L2 -> TDX Module -> L2：TDX Module可以handle的Exit，比如L2做WRMSR，需要注入#GP(0)
L2 -> TDX Module -> L1：需要L1处理的Exit，比如CPUID模拟，Posted Interrupt handling
L2 -> TDX Module -> Host -> L2：需要Host来handle，比如收到了NMI
L2 -> TDX Module -> Host -> L1：需要Host来handle，且Host要求先回到L1 handle，比如L1给L2打IPI从而做TLB shootdown，或者L2做TDVMCALL·需要L1解决
注意：L2做了TDVMCALL到Host，但是当Host选择返回L1时，L1可以得知是从Host来而不是从L2直接Exit到L1
TD Partitioning：L2 VCPU Exit

## Slide 18
L2 -> TDX Module -> L2：TDX Module可以handle的Exit，比如L2做WRMSR，需要注入#GP(0)
L2 -> TDX Module -> L1：需要L1处理的Exit，比如CPUID模拟，Posted Interrupt handling
L2 -> TDX Module -> Host -> L2：需要Host来handle，比如收到了NMI
L2 -> TDX Module -> Host -> L1：需要Host来handle，且Host要求先回到L1 handle，比如L1给L2打IPI从而做TLB shootdown，或者L2做TDVMCALL·需要L1解决
注意：L2做了TDVMCALL到Host，但是当Host选择返回L1时，L1可以得知是从Host来而不是从L2直接Exit到L1
TD Partitioning：L2 VCPU Exit

## Slide 19
vAPIC page是L1通过写VMCS（TDG.VP.WR）分配的，所以L1可以自由访问；当然，它必须是private memory；L2的vAPIC是x2APIC
L2 Posted Interrupt Processing：L2强制关闭Posted Interrupt，完全Exit到L1处理
在Host对TD的相关配置基础上，CPUID、MSR、CR4完全由L1模拟
TD Partitioning：L2 vAPIC、CPUID、MSR、CR

## Slide 20
TD Partitioning vs. SEV-SNP VMPL
 | TD Partitioning | SEV-SNP VMPL
L1 -> L2 Enter | TDG.VP.ENTER | write GHCB MSR + VMGEXIT
Host -> L2 Enter | TDH.VP.ENTER | VMRUN with VMPL1-3
L2 Exception | VM Exit to TDX Module, then Host is resumed | VM Exit to Host
L2 Fault | VM Exit to TDX Module, then L1 is resumed | VM Exit to Host, then SVSM is resumed
L2 requests L1 service(vTPM) | VM Exit to TDX Module e.g. vTPM MMIO | write GHCB MSR + VMGEXIT, then SVSM is resumed
Guest Kernel TEE Awareness | No need | SVSM-aware

## Slide 21
软件支持完全处于早期阶段，几乎没有能用的
和SEV-SNP的VMPL基本是一样的东西，不过SNP的较为成熟，是可用状态
应用
  跑老平台VM
  提供可信设备模拟，比如vTPM，可以提供动态度量，统一不同TEE的远程认证报告格式
Links：
  SVSM：https://github.com/coconut-svsm/svsm
  SVMS的TD Partitioning适配：https://github.com/intel-staging/td-partitioning-svsm
  IGVM，SVSM的一个依赖，发明了一个VM打包格式：https://github.com/microsoft/igvm
  微软，虚拟安全模式：https://learn.microsoft.com/zh-cn/virtualization/hyper-v-on-windows/tlfs/vsm#dma-and-devices
TD Partitioning：应用

## Slide 22
Hecate: Lifting and Shifting On-Premises Workloads to an Untrusted Cloud （CCS‘22）
  就是写了一个L1 VMM
Veil: A Protected Services Framework for Confidential Virtual Machines（ASPLOS‘23）
  在不可信Guest Kernel下跑可信服务，VMPL0跑Monitor，VMPL1跑可信服务，VMPL2跑Enclave，VMPL3跑kernel和user（这个CCA味儿很浓啊）
VeriSMo: A Verified Security Module for Confidential VMs（OSDI’24 best paper）
  实现了第一个经过形式化验证的SVSM（in Rust）
TD Partitioning、SVSM/VMPL：论文

## Slide 23
The Road to Trust: Building Enclaves within Confidential VMs（arxiv‘24）
  实现SGX inside VMPL，VMPL0跑Monitor(K)和Enclave(U)，VMPL1跑普通Kernel和User
SVSM-KMS: Safeguarding Keys for Cloud Services with Encrypted Virtualization
  用VMPL0跑一个可信Key Management Service
Cabin: Confining Untrusted Programs within Confidential VMs（arxiv‘24）
  用VMPL1跑不可信app，VMPL1的kernel会把syscall proxy到VMPL0 kernel
00SEVen - Re-enabling Virtual Machine Forensics: Introspecting Confidential VMs Using Privileged in-VM Agents (Usenix Security’24)
  在不破坏CVM安全模型情况下做VM Introspection，通过VMPL0代理VM Introspection
TD Partitioning、SVSM/VMPL：论文